## Slide 1
University Physics
Xi’an Jiaotong University
Aiping Fang
apfang@mail.xjtu.edu.cn
12 / 22/ 2022

## Slide 2
☆电子共有化是量子效应，属于非经典的性质。
二、能带的形成
每个原子具有相同能量的价电子能级
因原子间相互作用，原价电子的能级分裂成一系列和原能级很接近的新能级
晶体中这些能级相距很近，可视为连续分布，则称能带。
电子共有化

## Slide 3
例：金刚石的能带结构
禁带
相邻能带间的间隔 —— 禁带
三、能带中电子分布
N 个原子组成的晶体：
N 个原子组成晶体，对应一角量子数 l 的能带中，最多可容纳电子数为：
—— 由价电子能级分裂而成的能带。
满带
空带
价带
—— 所有能级被填满。
—— 所有能级均没有电子填充。
禁带
—— 不存在电子的稳定能态。
价带
满带

## Slide 4
1. 满带 导带 空带
四、导体 绝缘体 半导体
满带
导带
★ 在满带中，不论有无电场作用，其电子迁移的总效果与没有电子转移一样。
★ 在导带中，一部分电子在电场作用下，进入高能级，形成电流。
★ 若有电子在电场作用下，进入空带，则原空带也就成为导带，也可形成电流。
空带
2. 绝缘体 导体
绝缘体
满带
导带
▲绝缘体的禁带宽度较大

## Slide 5
导带
▲ 导体有2种能带结构
导体
空带
价带
满带
A 价带只填入了部分电子
B 满带与导带（空带）重叠
3. 半导体
满带
导带
半导体的能带特点：
最高的满带（价带）与最低的空带（激发态）间的禁带宽度较小。
在外界作用下，有两个结果：
A. 进入导带中的电子形成电子导电，与金属中的电子相同。
B. 价带中留下的空态，象正电荷一样，形成空穴导电。
半导体 —— 电子和空穴导电概念

## Slide 6
4. 本征半导体 掺杂半导体
（1）本征半导体：
外电场作用下，导带中的电子和满带
中的空穴都参与导电。
电子，空穴＝本征载流子
导电性称为本征导电性
（2）掺杂半导体：
通过掺入部分杂质，提高半导体的导电能力，改变导电机构。
★ n型半导体：
在硅半导体中掺入少量五价元素
导电电子
满带
导带
施主能级——局域能级
电子型半导体

## Slide 7
★ p 型半导体：
在硅半导体中掺入少量三价元素
空穴
满带
导带
受主能级——局域能级
空穴型半导体

## Slide 8
5. pn 结
☆ pn 结中的电场和势垒
p型半导体和n型半导体接触，两区域的交界面构成pn结。
pn结
当扩散作用与电偶层电场作用达到平衡时，电偶层的电场形成一稳定的电势差。
施主能级
受主能级
满带
导带
p区能带升高，n区能带降低，形成势垒。

## Slide 9
pn结中电场减弱，势垒降低，电子、空穴扩散容易，形成正向宏观电流，并随电压变化。
pn结中电场增强，势垒增高，电子、空穴扩散困难，形成很小的反向电流。
☆ pn结中电流和外加电压的关系
正向电压
反向电压
满带
导带

## Slide 10
半导体光电检测器
pn 结单向导电性
pn 结伏安特性曲线
10
20
30
10
20
0. 4
0. 8
20
30
U / V
I / mA
正向
反向
击穿电压

## Slide 11
"for the invention of efficient blue light-emitting diodes which has enabled bright and energy-saving white light sources".
赤崎勇（Isamu Akasaki）日本
天野浩 (Hiroshi Amano) 日本
中村修二（Shuji Nakamura）美籍日裔
2014年诺贝尔物理学奖

## Slide 12
17-2 激光
谱线 —— 研究典型原子、分子以及内部微观结构
经典光源：强度不够、谱线太宽、频率固定不可调等。
激光：高功率、高亮度，单色性、高度指向性、偏振性和频率可调等。
一、激光器原理
激励能源
工作物质
光学谐振腔
1. 激光器的基本组成
2. 激光器的种类
固体、气体、半导体、染料等

## Slide 13
▲ 进一步揭示物质的微观结构
△ 揭示物理、化学、生物等宏观现象的微观动力学过程
★ 发展各种特殊效能的光谱技术
激光
二、原子在能级上的分布
通常温度下，原子分布遵守玻耳兹曼分布定律
以氢原子体系为例:
在高温时，绝大部分原子还是处于基态
在常温下，体系原子几乎全部处于基态

## Slide 14
三、自发辐射、受激吸收和受激发射
1916年，A.Einstein 提出三种原子跃迁：
自发辐射
受激吸收
受激辐射
讨论：
1. 自发辐射是一种随机过程，自发辐射是一种无序辐射。
2. 受激辐射是一种较有序的辐射，所产生的光具有很好的相干性。
四、粒子数反转（Population inversion）
★ 产生粒子数反转的物质 —— 激活物质

## Slide 15
激励
激发态
激发态
基态
（亚稳态）
激励
激发态
基态
亚稳态
三能级结构
四能级结构
激发态
★ 激励的方法
—— 光激励，电子碰撞，共振转移
例：He-Ne（80％:20％） 激光器中粒子数反转及工作原理
电子碰撞激发
基态
亚稳态
亚稳态
亚稳态
碰撞

## Slide 16
五、光在物质中的增益
设一束光入射介质
光的吸收
光的放大
六、光学谐振腔
● 激光的阈值条件
介质增益← →光的损耗
增益大于损耗
反射率
反射率

## Slide 17
腔内允许存的波长为
＝1 光强维持不变
＞1 光放大，光在谐振腔内增强
＜1 光减弱
可能使
若
阈值增益系数
☆ 要形成激光，必须满足两个条件：1. 有能实现粒子数反转的激活介质。这是前提条件；2. 有满足阈值条件的谐振腔。
七、激光的纵模与横模
激光的纵模
将由整数N所表征的腔内纵向场分布称为腔的纵模。

## Slide 18
相邻纵模间频率间隔
纵模数
工作物质
选模
谐振器模
标准具模
激光输出
激光的横模
激光束在横截面上光强的分布呈现一系列有规则的图样，称为激光的横模。

## Slide 19
C.H.Townes
A.M.Prokhorov
N.G.Basov
汤斯1954年在量子电子学研究中实现了氨分子的粒子数反转，研制了微波激射器和激光器；普罗霍洛夫和巴索夫1958年几乎同时在量子电子学的基础研究中，根据微波激射器和激光器原理研制了振荡器和放大器。以上工作导致了激光器的发明。
The Nobel Prize in Physics 1964

## Slide 20
N.Bloembergen
A.L.Schawlow
The Nobel Prize in Physics 1981
肖洛将激光应用于光谱学的研究，由此发展了激光光谱学的新学科，对激光的应用做了许多开拓领域的工作；布洛姆伯根开创了非线性光学，在科学研究和实际应用上具有重要意义。

## Slide 21
八、激光的特性与应用：
1. 方向性好
与普通光源相比，发散角极小，激光几乎是平行光束。
发散角<
可用于定位，准直，导向，测距、激光雷达等。
2. 能量在空间高度集中
激光器的输出端面上有极高的亮度。
红宝石激光器输出功率：
，是太阳亮度几百亿倍！
可用于精密加工，医学治疗，核聚变控制等。
3. 单色性好
普通光谱中氪同位素86灯的单色性最好，
氦－氖激光器的单色性为

## Slide 22
激光谱线分辨率高，用于研究原子、分子、晶体等的能级和光谱精细结构，超精细结构等。
4. 相干性好
用于全息术，X射线激光可作分子和生物高分子全息图
受激辐射输出的是频率、偏振和传播方向相同的全同光子。当全同光束相遇，有很好的相干性，产生的干涉条纹非常清晰。
拍摄
照相底片
反射镜
物
参考光
物光
观察
全息照片
照明光

## Slide 23
“For development of methods to cool and trap atoms with laser light”
The Nobel Prize in Physics 1997

## Slide 24
The Nobel Prize in Physics 1997
Stephen Chu
D.Phillips
Cohn Tannoudji

## Slide 26
Good luck for you all!