## Slide 1
大学计算机基础III
0
2
2
1
张伟
计算机教学实验中心
2020.9.11

## Slide 2
信息的存储与运算

## Slide 3
逻辑代数基础
1
逻辑电路
2
内 容
信息的存储

## Slide 4
01
逻辑代数基础

## Slide 5
1.1 逻辑的概述
逻辑
  是思维规律，事物因果之间所遵循的规律。
  逻辑的基本表现形式是命题和推理
命题
  能判断真假的陈述语句
推理
  从前提推出结论的思维过程
  前题是已知的命题，结论是通过推理规则得出的命题

## Slide 6
1.2 命题
语句例：
  2+3=5
  3是偶数
  明天上午有课吗？
  3不是偶数
  小明既学习英语，也学习德语
  从西安到北京经郑州走，或者经太原走
真命题
假命题
不是命题
并（同时）
或者
非（否定）

## Slide 7
1.2 命题
复合命题可以由简单命题通过“联结词”所表示的运算得到。
命题是逻辑的基本表现形式，所以，“联结词”所表示的运算就是逻辑运算。
  “并非”
  “并且”
  “或者”
“非”运算
“与”运算
“或”运算

## Slide 8
1.2 命题
命题的“真”和“假”可以对应为
  在物理上：
    开关的“断开”和“闭合”，电平的“高”和“低”，……
  数学上：
    二进制的“1”和“0”
现代计算机由各种逻辑器件构成，其数学基础是逻辑代数

## Slide 9
1.3 逻辑代数
逻辑代数由英国数学家乔治·布尔发明
主要研究和判断命题相关的运算
用字母表示变量，变量的取值只有0和1
  “0”对应“假”
  “1”对应“真”
逻辑运算
  2+3=5
  3是偶数
  3不是偶数
  小明既学习英语，也学习德语
  从西安到北京经郑州走，或者经太原走
P=1
S=0
S1=not S
A and B
A or B

## Slide 10
1.4 逻辑运算
表示两个命题之间具有的逻辑关系
即输入命题和输出命题真值之间的逻辑关系
基本逻辑运算：
  “与”、“或”、“非”
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1
逻辑关系真值表
真值表

## Slide 11
1.5 “与”逻辑
在电路中，与运算相当于开关的串联电路
  仅当所有开关都闭合时，电路才通电。
“与”运算符号：
  “·”， “∧”
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1
口诀：有0出0，全1出1

## Slide 12
1.5 “与”逻辑练习
  例：两个数的“与”运算
  11011010B ^ 10010110B=
  10010010B
11011010
10010110
^
  10010010

## Slide 13
1.6 “或”逻辑
电路中，“或”运算相当于开关的并联电路
  仅当所有开关都断开时，电路才无电流通过。
“或”运算符号：
  “+”,“∨”
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 1
口诀：有1出1，全0出0

## Slide 14
1.6 “或”逻辑练习
11011001B∨11111111B＝
11111111B

## Slide 15
1.7 “非”逻辑
  当决定事件结果的条件满足时，事件不发生。
  “非”属于单边运算，只有一个运算对象，运算符为一条上横线。
“非”运算符号：
  A=B
口诀：按位取反，0为1,1为0

## Slide 16
1.8 其他逻辑运算
由三种基本逻辑运算可以推导出各种其他的逻辑关系，由三种基本逻辑门可以组合出各种复杂的逻辑电路。
常见逻辑关系及其门电路有：
  与非
  或非
  异或
  同或
A·B
A∧B
或者
A+B
A∨B
或者
F=A⊕B=A·B+A·B
F=A⊕B
先做与运算，再取反
先做或运算，再取反
不同为1，同为0
同为1，不同为0

## Slide 17
1.9 逻辑运算小结-口诀
与：and -> 有0出0，全1出1
或：or -> 有1出1，全0出0
非：not ->有1出0，有0出1
与非：nand ->先按与的操作，然后结果取反
或非：nor ->先按或的操作，然后结果取反
异或：xor ->相异为1，相同为0
同或：xnor ->相同为1，相异为0

## Slide 18
1.10 位运算
布尔运算可以作用于单独的位，还能作用于位向量
  位向量：长度为n的由0，1组成的序列，也可以看作一个二进制数
位运算：二进制数按位进行的逻辑运算。
【例】已知位向量a=01101001和b=01010101，计算: ~a，~b，a&b，a︱b，a ⊕ b。
~a=10010110
~b=10101010
a=01101001
&b=01010101
01000001
a=0110 1001
| b=0101 0101
0111 1101
a=0110 1001
⊕ b=0101 0101
0011 1100
a=01101001
b=01010101

## Slide 19
02
逻辑电路

## Slide 20
2.1 “与”逻辑
在电路中，与运算相当于开关的串联电路
  仅当所有开关都闭合时，电路才通电。
“与”运算符号：
  “·”， “∧”
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1
口诀：有0出0，全1出1

## Slide 21
2.1 “与”门
&
A
B
Y
&
A
B
Y
X
┇
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1

## Slide 22
2.2 “或”逻辑
电路中，“或”运算相当于开关的并联电路
  仅当所有开关都断开时，电路才无电流通过。
“或”运算符号：
  “+”,“∨”
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 1
口诀：有1出1，全0出0

## Slide 23
2.2 “或”门
≥1
A
B
Y
≥1
A
B
Y
X
┇
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 1

## Slide 24
2.3 “非”逻辑
  当决定事件结果的条件满足时，事件不发生。
  “非”属于单边运算，只有一个运算对象，运算符为一条上横线。
“非”运算符号：
  A=B
口诀：按位取反，0为1,1为0

## Slide 25
2.3 “非”门
1
A
F

## Slide 26
2.4 异或门
F=A XOR B = AB'+A'B
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 27
2.5 其他逻辑门
  “与非”门
&
A
B
F
  “异或”门
=1
A
B
F
  “同或”门
=1
A
B
F
A B F
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
  “或非”门
A
B
F
≥1
A B F
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
A B F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A B F
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

## Slide 28
小结
逻辑运算和算术运算的区别：
  算术运算是两个数的运算，低位运算结果对高位运算产生影响；
  逻辑运算是按位进行运算，低位运算结果对高位运算不产生影响；
  门的封锁
    与门的封锁：当多个输入中只要有一个输入为0，输出必然为0。此时称该与门被封锁了。
    或门的封锁：当多隔输入中只要有 一个输入为？，输入必然为？。此时称该或门被封锁了。
1
1

## Slide 29
2.5 逻辑电路
以二进制为原理，由各种逻辑门构成，实现数字信号逻辑运算和操作的电路。
  组合逻辑电路
    任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关（没有记忆功能）。
  时序逻辑电路
    任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号，还与以前的输入有关（有记忆功能）。

## Slide 30
2.5.1 RS触发器
Q Q
1 0
0 1
X X
-- --
S R
0 1
1 0
1 1
0 0
两种稳定状态
状态保持不变
不允许
RS触发器逻辑真值表
输入端
输出端
置1端（置位端）
置0端（复位端）
由两个与非门构成
RS触发器具有独立的逻辑功能，可作为独立部件存在
封装后用一个逻辑符号表示
抽象

## Slide 31
2.5.2 D触发器
在RS触发器基础上增加两个与非门
控制端
输入端
输出端
0
1
  CP=0，输出状态保持不变
  CP=1，输出取决于D端状态
D触发器
  D触发器逻辑符号

## Slide 32
2.5.3 触发器作用
触发器是具有记忆功能的逻辑器件
  任何时候输出端都保持一个确定的稳定状态（0或1）
一个触发器能够存储1位二进制数
例：
  用8个D触发器可以存储8位二进制数
10110110
内存储器
触发器是由基本逻辑门构造出的一种逻辑电路，用于存储二进制数0和1（具有记忆功能），可作为存储器、寄存器等存储装置的基本单元。属于时序逻辑电路。

## Slide 33
2.5.4 寄存器
寄存器
  CPU中用于存放中间运算结果或其它二进制信息的部件
  由触发器和门电路组成
    一个触发器可以存放1位二进制码
    N个触发器可以存放N位二进制码
4个D触发器构成的4位寄存器

## Slide 34
2.5.5 存储器的结构
存储设备是用于储存信息的设备或装置。通常是将信息数字化后再以利用电、磁或光学等方式的媒体加以存储。
常见的存储设备有：
  利用电能方式存储信息的设备如：如各式随机存取存储器（RAM）、只读存储器（ROM）等
  利用磁能方式存储信息的设备如：硬盘、软盘、磁带、磁芯存储器、磁泡存储器
  利用光学方式存储信息的设备如：CD或DVD
  利用磁光方式存储信息的设备如：MO（磁光盘）
  利用其他实体物如纸卡、纸带等存储信息的设备如：打孔卡、打孔带等

## Slide 35
2.5.5 存储器的结构

## Slide 36
2.5.5 存储器的结构

## Slide 37
2.5.5 存储器的结构

## Slide 38
2.5.5 存储器的结构
半导体存储器：
  主存（内存）
一个触发器可以存储1位数据，这是存储器的最小单位
bit(比特)
每8位组成一个存储单元，称为一个字节（Byte）
KB,MB, GB, TB,...
7
6
5
4
3
2
1
0
最高有效位
（第7位）
最低有效位
（第0位）

## Slide 39
2.5.5 存储器的结构
若干存储单元集成到一起组成内存芯片
若干内存芯片集成到一个小的板子上做成内存条
内存条插到主机板中，称为计算机的内存。
触发器→储存单元→存储芯片→内存条

## Slide 40
2.5.5 存储器的结构
计算机的内存由成千上万的存储单元组成。
信息（数据）存储在存储单元中。
给每一个存储单元一个唯一的号码（整数）
内存地址
内存地址从0开始，按顺序编址。
连续存储的数据的地址=起始地址+偏移地址
整数数组a[100]，顺序存储
a[0]在地址100处
则a[k]在100+kM处
  M 为每个整数占的字节数
  a[0]的地址称为数组的首地址
可以做到随机存取
  RAM(Random Access Memory)
  ROM(Read Only Memoey)
顺序存取

## Slide 41
2.5.5 存储器的结构
要读写的内存地址由CPU产生，
地址译码器确定选择的存取单元
数据线上读出/写入数据
内存读写的特点：
  拷贝读，破坏写

## Slide 42
2.5.5 存储器的结构
总线
  地址总线
  数据总线
  控制总线
  地址总线的条数，决定能访问的内存数量！！！

## Slide 43
2.5.6 加法器
由两个与非门构成
加法器是一种用于执行加法运算的数字电路，是构成CPU中算术逻辑单元的基础。
半加器
  实现两个1位二进制数相加，不考虑来自低位的进位
  输入：
    加数，被加数
  输出：
    和，进位
全加器
  实现两个1位二进制数相加，考虑来自低位的进位器
  输入：
    加数，被加数，低位的进位
  输出：
    和，进位

## Slide 44
2.5.7 半加器
由两个与非门构成
S（和）=A  B C（进位）=A∧B
&
=1
A
B
S
C
输入
输出
进位
半加器逻辑关系
A B S C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1

## Slide 45
2.5.8 1位全加器
由两个与非门构成
用两个半加器再加上一个“或”门，可以构成一个全加器
输入 |  |  | 输出 | 
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
注意：全加器只能实现1位二进制的加法运算。

## Slide 46
2.5.9 N位全加器
由两个与非门构成
用N个1位加法器可以构成N位加法器
4位涟波进位加法器

## Slide 47
小结
计算机内部的信息都以二进制表示
将“0”和“1”赋予逻辑属性，就成为逻辑变量
实现逻辑变量间关系的电路称为逻辑电路
构成各种逻辑电路的基本元素是基本逻辑门
基本逻辑门的不同的连接方法构成了计算机
任何复杂的逻辑电路都可以由基本逻辑门组合构成

## Slide 48
小结
希望掌握以下问题：
  基本逻辑运算的表达式？
  基本逻辑门电路的符号及输入与输出的关系（逻辑真值表）
  由基本逻辑门如何组合出其它逻辑门？
  触发器的作用？
  如何利用半加器或全加器实现1位二进制数的加法？

## Slide 49
谢谢大家！
0
2
2
1