## Slide 1: 新模电授课——PART4（40节开始）
西安交通大学 杨建国

## Slide 2: 滤波器（2节）

## Slide 3: 滤波器基础知识
定义
分类
传函
关键频率点

## Slide 4: 滤波和滤波器——filter，定义
对输入信号中的频率分量，实施增益、相移上的重分配，叫滤波。
  比如，将低频信号实施衰减，频率越低，衰减越严重，而对高频信号实施1倍增益，保持不变。
  再比如，将所有信号的增益保持为1，对不同频率实施不同大小的移相。
Filter，是动词，也是名词。

## Slide 5: 数字滤波器和模拟滤波器
当信号用数字序列表示。对已有数字序列进行数学运算，实现滤波，称为数字滤波器。《数字信号处理》课程。
当信号为模拟信号，直接对其进行电路滤波，输出仍为模拟信号，称为模拟滤波器。
本书只讲解模拟滤波。

## Slide 6: 数字滤波，最简单的举例
数字滤波。Xi为输入数字序列，Yi为输出数字序列。
可以用软件程序实现，也可以用硬件电路实现。

## Slide 7: MP3中的滤波器

## Slide 8: 模拟滤波器——有源和无源
直接用电阻、电容、电感等实现的滤波器，称为无源滤波器。
用电阻、电容、电感，配合运放、晶体管等有源器件实现的滤波器，称为有源滤波器。

## Slide 11: 滤波器形态分类

## Slide 12: 滤波器分析方法——传函和频域表达式

## Slide 13: 截止频率和特征频率

## Slide 14: 滤波器的通用传函和阶数
分母中的n，即为滤波器的阶数。

## Slide 15: 阶数带来的变化——阶数越高，越接近理想砖墙
Notes: 11月16日结束，周五，42学时。

## Slide 16: 一阶有源滤波器
低通——同相和反相
高通——同相和反相
全通
压控低通滤波器

## Slide 17: 一阶同相输入低通和高通

## Slide 18: TINA演示低通基本单元——此3页来自NPART2

## Slide 19
当f=fH，增益为0.707，相移为-45°，此处频率为特征频率，也是一阶的截止频率。

## Slide 20
注意频率的归一化，称为相对频率
幅度的归一化。

## Slide 21: 一阶反相输入低通和高通

## Slide 22: 一阶全通滤波器

## Slide 23: 一阶全通滤波器

## Slide 24: 一阶滤波器之关键
1）分清高通还是低通，用“两极法”判断。
2）找到R
3）1/2πRC
4）会写出频域增益表达式，得到模随频率变化——幅频特性，相移随频率变化——相频特性。

## Slide 25: 一阶低通和一阶高通组成的带通
求中频增益，上限截止频率，下限截止频率。

## Slide 26: 压控滤波器

## Slide 30
图4/LP_A_VCA821_THS4304

## Slide 31: 压控高通
求中频增益，上限截止频率，下限截止频率。

## Slide 32: 二阶有源滤波器
初步了解

## Slide 33: 见识二阶低通滤波器——Sallen-Key型

## Slide 36: 品质因数Q

## Slide 37: 峰值检测和精密整流（2节）

## Slide 38: 峰值检测

## Slide 39: 信号处理电路——峰值检测

## Slide 40
后期充电非常慢
加速充电，但运放有部分时间为“非虚短”状态
OVERDRIVE RECOVER TIME:运放由非虚短状态进入虚短状态需要的时间，OVERDRIVE，或OVERLOAD，中文俗称“憋死状态”
本电路的运放，在大部分时间，均处于憋死状态。

## Slide 42: 精密整流

## Slide 43
JX_精密整流电路三历程

## Slide 44: 信号处理电路——半波精密整流——怎么精密了？
Notes: 11月20日，周二，学时44结束。

## Slide 45: 信号处理电路——全波精密整流

## Slide 46: 信号处理电路——全波精密整流

## Slide 47
开关置于上方、下方，输出波形怎样？
改变R2输出波形怎样？
JX_精密整流电路终解

## Slide 48
找出与上页电路的区别，分析两者的区别。
JX_精密整流电路终解缩小放大

## Slide 49
原电路取自VF5，那么VF4的二极管支路有作用吗？取掉后如图，会是怎样？
JX_精密整流电路终解单一二极管

## Slide 50: 此类电路分析方法
1）对不同输入阶段（正半周、负半周），分析二极管状态（导通、截止）。
2）根据二极管状态，将二极管用“导线、断开”代替。重画电路。
3）根据两个新电路——没有了二极管，用常规方法求解输出。

## Slide 51: 输入正半周，二极管DA导通，DB截止

## Slide 52: 输入负半周，DB导通，DA截止

## Slide 53: 比较器（2节）

## Slide 54: 比较器原理——运放实现
基本原理
迟滞比较器

## Slide 55: 比较器——原理，可以用运放实现

## Slide 56
典型的过零比较器，用两种运放实现。
观察输入输出关系，感受压摆率对输出波形的影响。100Hz，100kHz输入。
JX-比较器运放LM324标准
JX-比较器运放OPA827标准

## Slide 57: 比较器——运放存在的问题
JX-比较器运放OPA350的过驱恢复和TLV3501

## Slide 58: 比较器——双门限电路
JX-比较器运放OPA350双门限

## Slide 59: 迟滞比较器——问题提出

## Slide 60
演示输出抖晃
JX_比较器运放OPA827含噪声

## Slide 61: 迟滞比较器的运放实现方法一

## Slide 62: 方法一的实际效果

## Slide 63
演示迟滞比较器消除输出抖晃，12.3V左右，1%=123mV，窗口246mV。
JX_比较器运放OPA827含噪声含迟滞

## Slide 64: 多种多样的迟滞比较器
Notes: 11月23日，周五，学时46结束

## Slide 66: 实际的集成比较器
为什么不用运放做比较器？
几种常见比较器

## Slide 67: 很少用运放实现比较器功能
1）运放的输出取决于供电电压，与数字电平不一定匹配。
2）运放存在严重的过驱恢复时间，不利于高速运行。
3）运放灵敏度过高。
Notes: 11月23日，周五，学时46结束

## Slide 68: 功率放大电路（2节）

## Slide 69: 功率放大电路
在保证信号不失真或者较小失真的基础上，输出足够大的功率，以驱动喇叭等高功率负载。
在音频领域，目前主要分为，甲类功放、乙类功放（甲乙类）、丙类功放，三国演义几十年了。

## Slide 70: 乙类（Class B)
定义，功率管导通角50%。
一般用两只功率管，互相配合各自导通50%，完成对整个周期的放大。
效率明显提高，最高理论值78.5%。但存在明显的交越失真。

## Slide 71: 乙类（Class B)——互补推挽式电路

## Slide 72
当输入信号较小时，存在明显的交越失真
JX_功放乙类最简单

## Slide 73
当输入信号较大时，交越失真不再明显

## Slide 74: 甲乙类（Class AB）

## Slide 75
失真大幅度降低
JX_功放甲乙类最简单

## Slide 76: 降低交越失真——功放至于环内

## Slide 77
输出VF2只要不是正弦波，则负输入端就不是，运放就不答应，就会命令VF3改变成“非正弦”，以迫使输出VF2变为正弦波。
JX_功放乙类最简单含运放驱动

## Slide 78: 单电源功放

## Slide 79: 功率和效率计算——忽略交越失真

## Slide 80: 乙类（Class B)——功率和效率计算

## Slide 83
D类功放原理

## Slide 85
轻度低通滤波
中度低通滤波

## Slide 86
更干净的低通滤波

## Slide 87: 信号源（4+4）

## Slide 88: 信号源——主要分为两类
1）基于蓄积翻转的方波、三角波
  简易方波 方波、三角波 参数独立可调
2）基于自激振荡的正弦波
  RC型 LC型 晶体振荡器

## Slide 89: 方波发生
蓄积翻转基本思想
电路和原理
周期计算

## Slide 90: 蓄积翻转

## Slide 91: 生活中的蓄积翻转
1）感冒 2）窦房结 3）微缩景观中的注水翻转车 4）膀胱
蓄积翻转的特点：
1）有一个储备池
2）有一个比较器，决定当前处于储备状态还是泄放状态
3）有储备和泄放环节
4）构成反馈

## Slide 93: 最简单的蓄积翻转电路——方波发生器

## Slide 94
Chart: 
| 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8
 | 1 | 0.81873 | 0.67032 | 0.54881 | 0.44933 | 0.36788 | 0.30119 | 0.2466 | 0.2019 | 0.1653 | 0.13534 | 0.1108 | 0.090718 | 0.074274 | 0.06081 | 0.049787 | 0.040762 | 0.033373 | 0.027324 | 0.022371 | 0.018316 | 0.014996 | 0.012277 | 0.010052 | 0.0082297
 | 1 | 0.67032 | 0.44933 | 0.30119 | 0.2019 | 0.13534 | 0.090718 | 0.06081 | 0.040762 | 0.027324 | 0.018316 | 0.012277 | 0.0082297 | 0.0055166 | 0.0036979 | 0.0024788 | 0.0016616 | 0.0011138 | 0.00074659 | 0.00050045 | 0.00033546 | 0.00022487 | 0.00015073 | 0.00010104 | 6.7729e-05
 | 1 | 0.90484 | 0.81873 | 0.74082 | 0.67032 | 0.60653 | 0.54881 | 0.49659 | 0.44933 | 0.40657 | 0.36788 | 0.33287 | 0.30119 | 0.27253 | 0.2466 | 0.22313 | 0.2019 | 0.18268 | 0.1653 | 0.14957 | 0.13534 | 0.12246 | 0.1108 | 0.10026 | 0.090718
τ=1
τ=2
t/s
τ=0.5
u/V
τ=RC

## Slide 95
t/s
u/V
O
1
2
3
t/s
u/V
O
1
2
3
t/s
u/V
O
1
2
3
t/s
u/V
O
1
2
3
放电基础式
充电基础式
1
2
3
4
充电“变劲”式
“劲”
充电完全式

## Slide 96: 前述电路的周期计算
0
Notes: 11月27日，周二，学时48结束。

## Slide 97
两个电路结构相同，用4.5ns比较器TLV3501代替运放OPA350，效果更好——与理论估算周期更吻合。
=20μs*ln3=21.97μs

## Slide 98
理论计算：T=21.97μs
OPA350,T=23.41μs
多数原因为运放摆脱憋死状态需要时间。运放不适合。

## Slide 99
理论计算：T=21.97μs
TLV3501,T=22.09μs
比较器可以不存在憋死状态，TLV3501只有4.5ns的延迟时间，适合于此。

## Slide 100: 方波三角波
电路和原理
周期计算
参数独立调节

## Slide 101: 方波三角波发生器——改恒压充电为恒流充电即可
用积分器+反相器，代替原电路中的RC充电电路，即可实现斜波线性变化，实现三角波。

## Slide 102: 回顾积分器

## Slide 103
JX_方波三角波雏形

## Slide 104: 方波三角波发生器——节省一个运放的标准电路

## Slide 105: 方波三角波发生器——计算

## Slide 107: 对称性更强的标准电路——需要重新计算周期

## Slide 108
此电路仅为弥补常用运放LM324、μA741等的输出不对称——会导致积分器上升、下降坡度不相等。
很多对称输出运放，并不需要稳压管帮忙。

## Slide 109: 参数独立可调——占空比改变

## Slide 110: 参数独立可调——频率改变
优点：思路清晰，放大电路高输入阻抗。
缺点：同相比例器只能放大，不能缩小，可调范围窄。

## Slide 111
使用反相比例器，必须改变比较器输入端。
优点，反相放大电路可放大，可衰减。
缺点：对R3有要求，电路输入阻抗小。
在增益远小于1时，VF3信号很小，D1和D2可能难以导通。增益与频率不成正比例。

## Slide 112: 参数独立可调——幅度和直流偏移量

## Slide 113: 压控改变频率——VFC电压频率转换电路

## Slide 114: 正弦波发生
自激振荡原理
RC型正弦波发生电路
LC型原理

## Slide 116: 自激振荡产生正弦波原理
（相位条件）
>=1（幅度条件）
此时，由于环路中存在噪声，噪声是广谱的，任何频率信息都有，因此，源自噪声的微小的f0信号，将被不断循环放大，产生频率为f0的正弦波，即自激振荡。

## Slide 117: 自激振荡产生正弦波原理
环路中，要且满足如下条件，则一定会产生自激振荡：
1）环路增益等于或者大于1——幅度条件。
2）环路总相移等于2nπ——相位条件。
3）选频条件——只有一种频率满足上述条件。

## Slide 118: RC型——电路原理
3倍
浅绿色的选频网络，如何选频？

## Slide 119
在特征频率1/2πRC处，具有最大增益-9.54dB，0°相移。
增益-9.54dB=10^(-9.54/20)=0.333倍
先仿真看看，是否能选频？

## Slide 120
虚部为0时，具有最大值，即
由此证明，电路确实实现了选频，峰值为0.3333
再理论推导，证明之

## Slide 121: RC型——放大3倍（多？），如何稳幅？
3.1倍

## Slide 122
电阻R5怎么选择？
谁最容易影响输出幅度？

## Slide 123: RC型的其它电路

## Slide 126: RC型的其它电路
如果只有一只负温度系数电阻，放在电路哪个位置？
正温度系数电阻：温度越高，电阻越大。
负温度系数电阻：温度越高，电阻越小。

## Slide 127: RC型的其它电路

## Slide 128: LC型——并联谐振原理
在谐振频率处，LC并联体具有极高的阻抗，可以将其用作选频放大。

## Slide 129: LC型——并联谐振原理推导
图Section138-1 电阻为0Ω
图Section138-2 电阻为0.1Ω
谐振点处：1）整个网络对外呈现阻性，且阻值极大。
2）网络内部有电流，但对外没有电流。

## Slide 130: LC型——基本电路
图Section138-3 LC型正弦波发生器

## Slide 131: 唯一的任务：环路极性法判断是否满足相位条件
1）找到环路。
2）环路兜圈，如果是正反馈，则满足相位条件，否则不满足。
3）环路兜圈主要判断：晶体管电路的极性传递，变压器极性传递，LC并联谐振体的极性传递等。

## Slide 132: 牢记一：晶体管放大电路的极性传递规则（复习）
共射极放大电路，反相。
共基极放大电路，同相。
共集电极放大电路，同相，但由于它没有电压放大能力，一般不用于此。

## Slide 133: 牢记二：LC并联体的极性传递规则
另一端变化
导致中间同相变化

## Slide 134: 牢记二：LC并联体的极性传递规则
一端变化
导致另一端反相变化

## Slide 135: LC型——基本电路
图Section138-3 LC型正弦波发生器

## Slide 136: LC型——电容三点式
图Section138-5 电容三点式正弦波发生器

## Slide 137: LC型——电感三点式
图Section138-6 电感三点式正弦波发生器1

## Slide 138: LC型——电感三点式2
图Section138-7 电感三点式正弦波发生器2

## Slide 139: LC型——变压器耦合型
图Section138-4 变压器耦合型正弦波发生器

## Slide 140: 牢记三：变压器极性传递的分析方法
三部曲
1）根据输入极性画原边箭头
2）根据同名端位置，在副边复制箭头
3）根据副边箭头，画出输出极性。

## Slide 141: LC型——变压器耦合型-重新分析一遍
图Section138-4 变压器耦合型正弦波发生器

## Slide 142: 从交流通路判断是否振荡？

## Slide 143: 晶体振荡器
石英晶体具有压电特性——压力变电，电变压力，形成正反馈，并且具有良好的单频点共振能力，可以用于高稳定性正弦波发生。
根据切割厚度等参数不同，两管脚石英晶体可以形成不同的固有频率。
LC型：高频，频率稳定性不好。
RC型，低频，频率稳定性不好。
XTAL，中高频，频率稳定性很好，0.1ppm~50ppm。
铷原子钟，铯原子钟，可以达到10^(-11)，用于GPS等。

## Slide 144: 直流稳压电源（2节）

## Slide 145: 直流稳压电源——电源的种类
AC(交流电Alternating Current）——DC(直流电 Direct Current）:直流稳压电源
负责将220V交流电变换成需要的直流电源，比如手机充电器。
AC——AC :变压器，交流稳压器
DC——DC：直流直流变换器，DC/DC
DC——AC：逆变器

## Slide 146: 直流稳压电源——分类
线性稳压电源——本节核心内容
效率低，输出功率较小，变压器昂贵，纹波小，结构简单，易于制造和维修。
实验室和科学实验中，对纹波要求较高的场合。
开关稳压电源
效率高，输出功率大，变压器体积小便宜，纹波大，结构复杂，不利于维修。
只要对纹波要求不高的场合，都可以采用开关稳压电源。

## Slide 147: 基础： 二极管和稳压管
二极管
稳压管

## Slide 151
VG2=2Vsin

## Slide 154: 线性稳压电源结构
结构——4部分
桥式整流原理
滤波原理

## Slide 155: 直流稳压电源——线性稳压电源结构——4部分

## Slide 156: 直流稳压电源——桥式整流工作原理

## Slide 157: 直流稳压电源——没有滤波的桥式整流电压波形

## Slide 159: 桥式整流电路的异常——单一二极管短路

## Slide 160: 桥式整流电路的异常——单一二极管开路

## Slide 161
观察现象，思考为什么。然后学着先预估，再观察。
当“现象与预估吻合”的实例越来越多，自信心就有了。
一旦有了自信，什么事情都好办了。

## Slide 162: 直流稳压电源——滤波

## Slide 163
对比VF1有滤波，VF2无滤波。
改变C1，演示电容增大带来的电流浪涌。

## Slide 164: 直流稳压电源——为什么选择1.2倍？
极端1：完全没有滤波，红色，0.9U2
极端2：深度滤波，绿色虚线，1.414U2
都不好。
居中取1.2U2，如绿线，很好。

## Slide 165: 稳压环节
稳压管稳压
串联型稳压电路原理
输出可调范围
串联型稳压电路的限流保护

## Slide 166: 直流稳压电源——如何稳压？
负载直接取用稳压管电流，这不合适。可以考虑用一个运放跟随器，传递电压、阻断电流。

## Slide 167
1）随负载R2变化，VF2电压变化较大。即AM3是变化的，导致稳压输出变化。
2）AM2来自于AM3的减少。即空载时AM3必须大于可能的负载消耗电流。输出电流受限。

## Slide 171
为什么能用含有波动的电源给运放供电？
1）当电源由10V变为11V，跟随器输入3V，输出仍为3V，不变。——静态的电源电压变化，几乎不影响输出。
2）当电源电压变为10V叠加1V50Hz，输出看起来仍为3V，但存在微小的50Hz。——50Hz的电源电压变化，似乎对输出有一些影响但还是很小。
3）当电源电压变为10V叠加1V1MHz，输出为3V上叠加明显的1MHz，电源电压波动明显影响输出。
PSRR——电源电压抑制比，是由电源波动引起的输出波动量，与电源波动量的比值，与频率相关，频率越高，抑制能力越差。
在直流稳压电源中，源头波动量为100Hz基波，对输出影响很小，因此可以用含有波动的未稳压量作为运放的供电电源。

## Slide 173: 直流稳压电源——串联型稳压电路

## Slide 174: 直流稳压电源——串联型稳压电路

## Slide 176: 直流稳压电源——理论计算
输出电压的可调范围？UCE最小2V。
1）将RW置于上端，此为最小增益
2）将RW置于最下端，此为最大增益
3)UO不会超过U3最小值减去2V，为8V。
因此，输出电压可调范围是1.42857V~8V。

## Slide 178: 直流稳压电源——输出限流保护

## Slide 179
观察正常负载、故障负载时，各电压、电流。

## Slide 180: 集成三端稳压器

## Slide 182: 直流稳压电源——集成三端稳压器内部结构

## Slide 183: 直流稳压电源——LM7805系列
7805, 7806, 7808, 7809, 7812, 7815, 7818
7905,7909,7912,7915

## Slide 184: 线调解率、负载调解率、纹波抑制比、静态电流IQ

## Slide 185: 结构和典型用法

## Slide 186: 直流稳压电源——可调式集成三端稳压器

## Slide 189: 直流稳压电源——集成三端稳压器的扩压

## Slide 190: 直流稳压电源——集成三端稳压器的扩流

## Slide 191
7805输出1.5A，本电路至少输出5V5A。

## Slide 192: 用三端稳压器制作恒流源

## Slide 193: LDO:低跌落电压三端稳压器

## Slide 194: 跌落电压？NPN扩流，PNP扩流？
PNP系统的稳定性问题

## Slide 195: LDO基本结构

## Slide 196: LDO_MOSFET型

## Slide 197
LDO使用注意，输出电容选择一定要遵循手册建议。为稳定性考虑，电容器需要有一定的等效串联电阻ESR。

## Slide 199: 集成稳压器的其他电路
A
B
C
D
此类电路分析要点：
1）UA-UB=12V（对7812）
1a）UA-UB=XX (对78XX)
2)UC=UD(虚短）、虚断成立。
3) UI比UA大至少2V

## Slide 200: 二极管复习
以本PPT 159页~165页为准，参考黄皮书。

## Slide 201: 晶体管复习
1）晶体管工作状态判断。饱和区0.3V，或者是题目给定的值。
2）电路的静态求解。以戴维宁等效为准。
3）动态分析，五大参数必须会求解。
4）fH求解，要求给定CL时进行。即不需考虑晶体管的上限截止频率。
5）fL求解，会合理简化忽略。3个电容哪个更重要？
6）动态范围求解，含交流负载线。先发生哪种失真？

## Slide 202: 以图S29-6电路为例，求静态、五大参数、动态范围

## Slide 203: 场效应管复习

## Slide 206: 静态求解电路一

## Slide 207: 静态求解电路二

## Slide 208: 静态求解电路三

## Slide 209: 判断截止区、放大区、可变电阻区的方法
电路一定得是放大结构。
0）如果ugs比开启电压还小（负），
则处于截止区，否则
1）根据电路静态求解方法，获得Idq.
2）按照KVL，求解出Udsq
3）按照分界线，大于则放大，小于则可变

## Slide 210: FET电路的动态分析
将FET的微变动态等效模型代入，与BJT分析方法相同。
求解gm

## Slide 211: 独立输入电阻

## Slide 212: 差动放大电路
1）求解静态。
2）求解无负载、差分负载、单端负载下的动态。包括以下：
3）AC，AD，KCMR
4）单端输出时输出电阻，差分输出时输出电阻。
5）差模信号输入电阻
6）共模信号输入电阻
为避免争议，共模输入电阻不除以2.

## Slide 213: 差动放大电路
对恒流源造成的高阻，不要求具体计算。

## Slide 214: 重点要求
1）包括含恒流源在内的空载、单端负载、差分负载等电路的静态求解。
2）上述电路的差模增益、共模增益、共模抑制比。（无法计算的除外）
3）上述电路的差模、共模输入电阻，单双端输出电阻。

## Slide 215: 负反馈复习——基础理论
电路中的反馈判断
  正负、串并、压流、交直。重点是环路极性法判断正负。
负反馈对电路性能的影响——理解为什么，知道结论即可。1+AF倍
  拓展带宽、提供增益稳定性、减小失真、降低环内噪声。串联反馈增加输入阻抗，电压反馈减小输出阻抗，电流反馈增加输出阻抗
负反馈方框图求解公式——Af与Auo的关系，MF法
1）提高增益稳定性；2）拓展带宽；3）减小环内噪声和失真度4）对输入输出电阻的影响

## Slide 216: 负反馈复习
求解负反馈电路的方法，要灵活掌握，熟练应用
  方框图MF法；A=m/F
  虚短虚断法
  大运放法
  环路方程法(考试不要求）

## Slide 217: 负反馈复习——举例T型
举例：

## Slide 218: 负反馈复习——举例电平移位

## Slide 219: 负反馈复习——举例三运放仪表

## Slide 220: 负反馈复习——举例两运放仪表

## Slide 221: 负反馈复习——举例压流转换

## Slide 222: 负反馈复习——举例积分微分器

## Slide 223: 负反馈复习——举例模拟乘法器

## Slide 224: 负反馈复习——举例AD629

## Slide 225: 负反馈复习——举例大运放结合功率放大
1）差动放大电路
2）甲乙类功放克服交越失真
3）恒流源Q3提高CMRR
4）电流镜Q4Q5，提高Q1增益，恒流源Q6提高Q7增益。
5）负反馈R6R5结合大运放提供稳定增益。

## Slide 226: 信号处理复习
1）滤波器——只要求一阶高、低通，压控一阶低通，会判断类型、会计算截止频率。
2）精密整流电路和峰值检测电路——知道电路的功能，能写出输入输出关系。
3）比较器——单门限比较器原理，迟滞比较器工作原理，会计算双阈值，能画出转移特性曲线，当输入给定波形时，能画出输出波形。
4）功率放大——能分辨甲类、乙类、甲乙类，知道其优缺点。能计算乙类、甲乙类的输出功率、电源消耗功率、效率、晶体管耗散功率。典型电路包括极简乙类、甲乙类、运放配合实现的功放、以及单电源功放。

## Slide 227: 精密整流电路——非等权求解

## Slide 228: 功放复习——乙类电路原理
1）工作原理，交越失真来源。

## Slide 229: 功放复习——乙类和甲乙类的功率计算

## Slide 230: 功放复习——甲乙类
1）原理，如何消除或者减小交越失真？
2）功率计算，一般不考虑电阻二极管支路的功耗。按照乙类计算即可。

## Slide 231: 功放复习——含负反馈的功率放大电路

## Slide 232: 信号源复习——综述
1）RC型的电路分析
2）LC型的环路极性判断
3）方波三角波发生器的电路分析

## Slide 233: 信号源复习——RC型
1）推导选频网络的表达式，知道1/3，会计算特征频率点。
2）为什么后级是3倍就可以维持自激振荡。
3）稳幅措施中，正负温度系数的电阻放在何处？

## Slide 234: 信号源复习——LC型
1）根据环路极性法判断是否可能振荡
2）根据正反馈，适当连线形成回路。
3）振荡频率为1/2piSQRT(LC)

## Slide 235: 信号源复习——方波发生器
1）熟悉电路结构，工作原理。
2）会计算方波频率。
3）会计算两个比较点电压。

## Slide 236: 信号源复习——方波三角波发生器
1）熟悉工作原理，知道各运放实现的功能：比较器、积分器。
2）会计算比较点电压。
3）会计算频率、三角波幅度。
4）下电路更重要。

## Slide 237: 电源复习——分块结构
1）熟悉各功能块作用。
2）会连接二极管，知道整流过程。
3）知道电容极性。
4）知道电容不能随意增大，1.2倍。

## Slide 238: 电源复习——串联型稳压电路基本原理

## Slide 239: 电源复习——串联型稳压电路计算
1）1.2倍的计算
2）可调电压输出范围计算：电阻分压关系直接计算。
3）考虑限制条件的计算，对上述计算增加新的约束。
  调整管UCES必须大于2V。
  调整管电流不得超过上限。

## Slide 240: 电源复习——附加电路
1）含有输出电流保护电路的原理。
2）集成三端稳压器的扩压计算。

## Slide 241: 电源复习——举例
电路和已知条件如图Section149-3所示，晶体管输出最大电流为150mA，饱和压降为2V，负载电阻为50Ω，求正常工作情况下，输出电压的可调整范围。