## Slide 1
实验前，做好实验预习并完成课前仿真。
实验中，如遇元件故障，请找老师更换备用元件，禁止私自拿取其他实验台的元件。
实验后，关闭仪器电源，整理好元件和导线，确认实验台整洁后，方可离开。
禁止抄袭实验报告。
欢迎各位同学！
请大家自觉遵守上述规定，否则将酌情扣除实验分数。

## Slide 2
1.实验验收内容
1) 实验原始数据；
2) 手机拍摄的示波器波形。
2.实验报告要求
1) 字迹清楚，完成报告册上所有内容。图形用计算机绘制或手动绘制均可，需粘贴在对应位置。
3.如何交报告
1) 每次实验课前，交上一次实验报告。忘记带的同学可交至西228/西247房间或下次课补交。

## Slide 3
示波器和Multisim使用
电工电子教学实验中心
XJTU

## Slide 4
实验目的
2
了解示波器和信号发生器的基本功能
掌握电物理量的测量方法
1
学习用Multisim软件进行电路仿真的方法
3
Notes: 此处有振荡周期，但是后面实验任务中并未让学生填写振荡周期

## Slide 5
任务1—信号的测量
示波器
信号发生器
正弦波、方波、三角波
幅值、频率、相位差

## Slide 6
正弦信号参数 | 示波器对应旋钮读数 |  | 示波器波形显示所占格数 | 
 | 垂直档位（V/DIV） | 水平档位 （TIME/DIV） | 垂直方向所占格数 | 水平方向所占格数
4Vpp，100Hz |  |  |  | 
1Vpp，500Hz |  |  |  | 
1.正弦信号的测量
任务1—信号的测量

## Slide 7
三角波信号参数 | 示波器对应旋钮读数 |  | 示波器波形显示所占格数 | 
 | 垂直档位（V/DIV） | 水平档位 （TIME/DIV） | 垂直方向所占格数 | 水平方向所占格数
1Vpp，500Hz |  |  |  | 
（2）三角波信号的测量
任务1—信号的测量

## Slide 8
任务2 — 测量相位差
1. 双踪法：A= ；B= ； = 。
2. 光标法： = 。
面包板上搭接
记录：请对比两种方法的结果
1.请分别用双踪法和光标法测量电源电压和电阻电压的相位差。
为1Vpp，200Hz的正弦信号。

## Slide 9
光标法
双踪法
A为两个信号相同相位点间的格数，B为信号波形一个周期所占格数。
光标
相位差

## Slide 10
问题：电阻和电容是否可以互换位置？

## Slide 11
相位差测量实验电路连接

## Slide 12
元件和仪器介绍

## Slide 13
面包板
内部联通方式
1. 面包板

## Slide 14
电容
    105 = 10 * 105 pF= 1 μF
电阻
万用表
2. 电阻、电容和万用表

## Slide 15
3. 信号发生器
1、打开电源；
2、选择通道
CH1\Pulse
3、设置CH1波形；
5、设置幅值；
4、设置频率；
6、输出开关；
注意：实验1使用CH1通道输出波形，pulse通道仅可输出方波。
红：正端
黑：接地
信号发生器连接线

## Slide 16
3.1 信号发生器设置波形频率
设置频率：
1.选择频率FREQ 2.输入数值200；
3.选择单位Hz。
2. 输入数值；
1.选择频率；
3. 选择单位；

## Slide 17
3.2 信号发生器设置波形幅值
设置幅值：
1.选择“AMPL”；
2.输入数值1。
3.输入单位Vpp。
2. 输入数值；
1.选择幅值；
3. 选择单位；

## Slide 18
3.3 信号发生器开启输出
1.单击输出按钮。
1. 单击输出按钮；

## Slide 19
红：正端
黑：接地
信号发生器连接线
正端
接地
示波器连接线
认识稳压源和示波器连接线

## Slide 20
正弦信号参数 | 示波器对应旋钮读数 |  | 示波器波形显示所占格数 | 
 | 垂直档位（V/DIV） | 水平档位 （TIME/DIV） | 垂直方向所占格数 | 水平方向所占格数
4Vpp，100Hz |  |  |  | 

## Slide 21
Multisim使用介绍

## Slide 22: 1.Multisim电路仿真的步骤
（1）建立仿真电路
1）双击桌面“Multisim14.1”图标打开软件。
2）放置元器件
菜单栏选择Place → Component，打开Select a Component对话框
相位差测量仿真电路

## Slide 23: 1. Multisim电路仿真的步骤
2）放置元器件
放置电阻
Group栏选择“Basic”
Family栏选择“RESISTOR”
Component栏选择“1k”
单击“OK”
在绘图桌面单击即可放置电阻
右键单击电阻
选择“Rotate 90° Clockwise”旋转
注意：也可以选择任意阻值电阻，然后在原理图窗口中修改电阻阻值。
4
3
2
1

## Slide 24: 1.Multisim电路仿真的步骤
2）放置元器件
放置电容
Group栏选择“Basic”
Family栏选择“CAPACITOR”
Component栏选择“1u”
单击“OK”
在绘图桌面单击即可放置电容
4
3
2
1

## Slide 25: 1.Multisim电路仿真的步骤
2）放置元器件
放置接地
Group栏选择“Sources”
Family栏选择“POWER_SOURCES”
Component栏选择“GROUND”
单击“OK”
在绘图桌面单击即可放置接地
1
3
2

## Slide 26: 1.Multisim电路仿真的步骤
2）放置元器件
放置虚拟设备
菜单栏选择Simulate → Instruments → Function Generator
在绘图桌面单击即可放置虚拟信号发生器
右键单击Function Generator
选择“Flip horizontally”水平翻转
双击Function Generator图标，打开属性窗口修改频率为200Hz，幅值为0.5Vp
菜单栏选择Simulate → Instruments → Oscilloscope
在绘图桌面单击即可放置虚拟示波器

## Slide 27: 1.Multisim电路仿真的步骤
3）连线
当鼠标靠近元件引脚时，鼠标会变成“十字”状，单击元件引脚，此时光标上会附着一条直线，当光标移动到第二个元件的引脚时，单击鼠标左键，完成连线。
移动光标过程中，单击鼠标可以确定连线的拐点。
双击示波器的连线，打开Properties窗口，可改
变线条颜色。

## Slide 28: 1.Multisim电路仿真的步骤
（2）仿真分析
菜单栏选择Simulate→Analyses and Simulation
选择交互式仿真“Interactive Simulation”
单击“Run”，启动仿真
1
2

## Slide 29: 1.Multisim电路仿真的步骤
（3）查看仿真结果
双击示波器图标，打开示波器面板
单击“Reverse”，改变背景颜色
调整Timebase栏的Scale（水平扫描速率）
，使波形清晰显示
调整ChannelA 或Channel B栏的Scale（纵轴刻度）
，使波形幅值完整显示
菜单栏选择Simulate → Stop，
可使示波器上波形停止，或工
具栏停止按钮
1
3
2
启动
停止

## Slide 30
（4）计算相位差
用鼠标拖动图形显示区左侧的光标，可移动其位置
将两个水平光标卡在两个波形相位差对应位置，读
取相位差对应的时间差T2-T1=530us
再将两个水平光标卡在任一个波形一个周期对应的
位置，读取一个周期对应的时间差T2-T1=5ms
由时间差可以换算成相位差=

## Slide 31: 2.Multisim电路仿真的课堂练
提示：（1）采用DC Operating Point分析方法；
（2）采用参数扫描Parameter Sweep分析方法。
电压控制电流源VCCS：Sources/CONTROLLED_CURRENT_SOURCES。