## Slide 1: 数字逻辑电路实验
信息与通信工程系
张世娇
西一楼521
E-mail: zhshijiao@mail.xjtu.edu.cn

## Slide 2
实验三：组合逻辑电路(3)
组合逻辑电路设计

## Slide 3
自主选题、自主设计
组合逻辑电路设计
参考题目一：海明校验码（参照数电课本16、17页）
参考题目二：超前进位加法器（参照数电课本86、87页）
参考题目三：多路表决器（参照数电课本加法器、译码器章节）

## Slide 4
海明校验码 （编码+解码）
组合逻辑电路设计
位序 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
N | B8 | B4 | B2 | P3 | B1 | P2 | P1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 5
海明校验码 （编码+解码）
组合逻辑电路设计
步骤：
1、新建工程：注意工程路径、文件名称
2、电路设计：编码电路、解码电路
3、编译：注意错误提示，根据提示信息修改电路
4、仿真：注意输入信号的设置
5、管脚分配：注意输入信号靠近拨位开关、输出信号靠近LED灯
6、器件编程（下载验证）：在实验箱上验证结果

## Slide 6
海明校验码 （编码+解码）
组合逻辑电路设计
思考：
1、所设计的海明校验码是否能纠正一位错？
2、所设计的海明校验码是否能纠正两位错？
3、当前设计的海明校验码为什么只能纠一位错？
4、如何设计出可以纠多位错的海明码？

## Slide 7
海明校验码 （编码+解码）
组合逻辑电路设计
Tips1：如何仿真
编码覆盖16种情况
解码覆盖正确情况、有一位错的情况、有两位错的情况（可以不完备）
Tips2：如何验证
方案1：先下载编码电路，记录编码情况；再下载解码电路，对照编码电路的编码情况验证解码是否正确
方案2：编解码电路放到一个文件中，同时验证编码结果和解码结果

## Slide 8
超前进位加法器：四位二进制超前进位加法器
组合逻辑电路设计
x0
y0
yn-1
xn-2
yn-2
Sn-1
Sn-2
S0
Cn
Sn
超前进位发生器
Pn-1
Gn-1
Cin
G
Cn-1
Cin
G
C0
•••
Y
Y
X
X
S
S
P
P
xn-1
X
Cin
G
Y
S
P
Pn-2
Gn-2
Cn-2
P0
G0
Cn-2
Cn-1

## Slide 9
超前进位加法器：四位二进制超前进位加法器
组合逻辑电路设计
Cout = x • y + ( x ⊕ y) • Cin
= G + P • Cin
输入处理模块产生两个中间变量，分别称为
进位产生项G、进位传递项P
则 Gi = xi • yi
Pi = xi ⊕ yi
Ci+1 = Gi + Pi • Ci
输入处理模块的逻辑表达式为：
Si = xi⊕yi ⊕Cin
Cout = xi • yi + (xi⊕yi) Cin
= Gi + Pi • Cin

## Slide 10
超前进位加法器：四位二进制超前进位加法器
组合逻辑电路设计
步骤：
1、新建工程：注意工程路径、文件名称
2、电路设计：1）思考模块化设计思想；2）注意模块封装和顶层文件设置；3）注意连线清晰
3、编译：注意错误提示，根据提示信息修改电路
4、仿真：注意输入信号的完备性
5、管脚分配：输入信号靠近开关、输出信号靠近LED灯
6、器件编程（下载验证）：在实验箱上验证结果

## Slide 11
超前进位加法器：四位二进制超前进位加法器
组合逻辑电路设计
思考：
1、与行波加法器相比，超前进位加法器最明显优势在哪里？劣势在哪里？
2、思考超前电路解决问题的思路和方法

## Slide 12
超前进位加法器：四位二进制超前进位加法器
组合逻辑电路设计
Tips：如何生成输入处理模块？
先完成输入处理模块电路，再将该电路通过
File-Create/Update-Create Symbol Files For Current File产生为一个符号文件
Tips：如何进行仿真？
尽可能覆盖所有的情况
输入：4位加数，4位被加数，1个低位向本位的进位
输出：5位的二进制数
在仿真波形文件VWF文件中，使用Grouping将加数设为一个组，被加数设为一个组；使用Radix-Unsigned Decimal用十进制显示

## Slide 13
多路表决器：5位多路表决器
组合逻辑电路设计
功能要求：
1、有多位表决者（如5位），每位表决者可以选择支持或不支持，也可以弃权
2、如果有超过一半的表决者赞成，则结果为通过（绿灯亮，红灯灭），否则结果为不通过（绿灯灭，红灯亮）

## Slide 14
多路表决器：5位多路表决器
组合逻辑电路设计
A | B | C | D | E | Y | /Y
X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0
1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 0
X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0
1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 0
X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0
1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 0
…… | …… | …… | …… | …… | …… | ……
0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1
X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1

## Slide 15
多路表决器：5位多路表决器
组合逻辑电路设计
如何设计？
译码器？还是加法器？
自己设计方案

## Slide 16
多路表决器：5位多路表决器
组合逻辑电路设计
步骤：
1、新建工程：注意工程路径、文件名称
2、电路设计：
3、编译：注意错误提示，根据提示信息修改电路
4、仿真：注意输入信号的完备性
5、管脚分配：输入信号靠近开关、输出信号靠近LED灯
6、器件编程（下载验证）：在实验箱上验证结果

## Slide 17
多路表决器：5位多路表决器
组合逻辑电路设计
思考：
1、如何从需求中抽象出电路？
2、是否可以扩展为更多路的表决器？如果可以，以7位表决器为例，在现有的方案下，如何扩展？

## Slide 18
实验箱介绍
5V
3.3V
2.5V
GND
面包板
面包板电源线及地线
LED灯
拨位开关
按键开关
跳线帽

## Slide 19
实验箱介绍
7. 6位共阴极7段数码管及其插孔 8. 两位共阳极7段数码管及其插孔 9.按键及其插孔 10. 拨位开关及其插孔 11.核心主控板，芯片型号为5M160ZE64 12. 跳线（用于配置按键和拨位开关的IO电平） P15：对应核心板下面两排针脚 16：对应核心板上面两排针脚

## Slide 20
实验箱介绍
P5 P3 P1 1P63 P61 P59 P56 P54 P52 P50
P4 P2 P64 P62 P60 P58 P55 P53 P51 P49
2
1
20
19
P9 P11 P13 P19 P21 P24 P26 P28 P29 1P30
5V P10 P12 P18 P20 P22 P25 P27 GND 3.3V
2
1
20
19

## Slide 21
管脚分配
双击Location下管脚对应的空白处
出现下拉菜单，从下拉菜单中选择要分配的pin脚
分配管脚后要重新编译整个工程！！！

## Slide 22
连线
3.打开电源开关
1.连接拨位开关到输入信号的管脚上
2.连接输出信号到数码管
4.连接USB下载线。

## Slide 23
器件编程

## Slide 24
器件编程

## Slide 25
器件编程
Progress：Failed？？？
查看所选芯片是否正确

## Slide 26: 实验报告要求
实验内容（描述所选题目）
实验步骤
实验结果
所设计的电路图；
软件仿真结果；
管脚分配情况；
下载验证结果；
思考题

## Slide 27
谢谢